## Slide 1: PVK
Hantering och inspektion
Notes: I vårdhandboken finns rekommendationer när det kommer till PVK. Region Västmanland använder sig av vårdhandbokens rekommendationer.

## Slide 2: Perifer venkateter
Perifer venkateter (PVK) är en tunn kateter som förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan.
Inläggning av en PVK är vanligt förekommande inom modern sjukvård i syfte att kunna ge patienten intravenös vätska, elektrolyter, näring, blodprodukter och läkemedel.
PVK kan ibland också användas för blodprovstagning.

## Slide 3: Beslut och vikten av rutiner
Sjuksköterska eller läkare tar beslut om inläggning av PVK utifrån patientens individuella behov.
På varje vårdenhet som använder PVK bör det finnas väldokumenterade och implementerade rutiner för inläggning, skötsel och dokumentation.
För att tillgodose detta bör det därför finnas adekvat utbildning och komplikationsregistrering
Notes: Talmanus:
För att tillgodose detta bör det därför finnas adekvat utbildning och komplikationsregistrering
Flera internationella studier har visat att man med ett strukturerat införande av adekvata inläggnings- och skötselrutiner samt bra kunskapsstöd, har kunnat minska dödligheten över tid hos patienter som får sepsis orsakade av PVK

## Slide 4: Indikation
administrera vätska, elektrolyter och näringslösning
administrera läkemedel
ge transfusion av blod eller blodkomponenter
ge möjlighet till provtagning, för att minska antal stick vid upprepade prover
Läs mer: Indikationer, material och patientinformation – Vårdhandboken

## Slide 5: Material
Storleken på PVK anpassas till syfte och patientens venstatus
Det finns PVK med eller utan injektionsport
Tillbehör
Ta del av visning av upphandlat material i regionen i slutet av året - se mer information på vårdgivarwebben
Läs mer: Indikationer, material och patientinformation – Vårdhandboken
Notes: Storleken på PVK anpassas till syfte och patientens venstatus.
Välj en så tunn kateter som möjligt.
En PVK på 0,9 mm kan ha ett flöde på 2,5 liter kristalloid vätska per timme.
Vid transfusion av blod, fettemulsion med avvikande osmolaritet/pH och vid tillförsel av stora mängder vätska kan en PVK med större diameter behövas.
Beakta möjligheten till centralvenös infart utifrån individuell bedömning i samråd med läkare.
Det finns PVK med eller utan injektionsport.
Det vetenskapliga läget är oklart angående vilken PVK-konstruktion som är att föredra. Injektionsporten kan bli bli koloniserad med mikroorganismer. PVK utan injektionsport används med injektionsventil. Injektionsventilen måste desinfekteras varje gång den perifera venkatetern används.
Det finns bra vetenskapligt stöd att använda PVK med en integrerad injektionsslang. Förekomst av integrerad injektionsslang innebär att PVK:n inte behöver manipuleras vid injektioner och aggregatbyte vilket leder till färrre tromboflebiter och längre funktionstid.
För att undvika risken för blodsmitta används produkter med integrerad skyddsfunktion om de finns tillgängliga på marknaden.
Tillbehör
Injektioner och infusioner ges via injektionsmembran, helst via förlängning som är fast integrerad med PVK. Anpassa valet av förlängningsslang utifrån situation och användningsområde. Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i kärlväggen.

## Slide 6: Vad har vi för material när det kommer till PVK på vår enhet?
Notes: Ta gärna med lite olika material och visa vad som finns.

## Slide 7: Information till patienten och närstående
Informera om
orsaken till inläggning av PVK
möjligheten till smärtlindring före inläggning
hur det kan kännas i samband med sticket då PVK läggs in
att det endast är en tunn plastslang som kvarlämnas i kärlet, ingen kanyl
planerad liggtid för PVK, det vill säga när den ska avlägsnas eller bytas
Läs mer: Indikationer, material och patientinformation – Vårdhandboken
att handen och/eller armen kan användas trots PVK
att en PVK kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta och hårda vener och att patienten ska informera personalen direkt i händelse av dessa symtom
att det går bra att duscha, men att blöta förband bör bytas efteråt
att komplikation kan uppstå även en tid efter avvecklandet av PVK
Kontrollera att patienten har förstått given information
Notes: Sjuksköterskan ansvarar enligt patientlagen för information till patienten i samband med omvårdnad. Informationen anpassas till patientens ålder och mognad och ges även vid behov till närstående (SFS 2014:821).

## Slide 8: Inför inläggning av PVK
Identitetskontroll och anamnes
Förberedelser
Val av ven och punktionsställe och placering av PVK
Inläggning och avlägsnande - Vårdhandboken
Notes: Talmanus:
Identitetskontroll och anamnes
Informera dig om patientens identitet, aktuella sjukdomshistoria samt om det tidigare varit svårighet i samband med inläggning av PVK. Ta hjälp av patienten vid val av ven.
Förberedelser
Vid allt handhavande av PVK ska basala hygienrutiner och ett aseptiskt arbetssätt tillämpas. Desinfektera underlaget innan du dukar upp materialet.
Förbered inläggningen genom att ha all utrustning inom räckhåll och anpassa denna efter behov.
Tänk på att arbeta ergonomiskt och se till att du har bra ljus.
Förbered allt material och spola igenom eventuell förlängningsslang med Natriumklorid 9mg/mL för injektionsbruk.
Erbjud smärtlindring med till exempel bedövningskräm eller bedövningsplåster till barn och patienter med stickrädsla. Läs i Fass för information om kontraindikationer, appliceringstid och dosering.
Val av ven och punktionsställe och placering av PVK
Placering av PVK
För att minska risken för komplikationer och öka den perifera venkateterns funktionsduglighet bör om möjligt raka vener med stor diameter på underarm väljas.
Undvik när detta är möjligt
vener över leder, även armveck
hårda eller irriterade kärl
inflammerad eller skadad hud
skadade eller förlamade extremiteter
arm med dialysfistel
arm på den sida där patient genomgått axillär lymfkörtelutrymning
extremitet där patienten tidigare haft trombos.
Val av ven/punktionsställe.
Val av ven och punktionsställe
Lämplig ven väljs ut genom att metodiskt palpera och utvärdera patientens venstatus. Ta hjälp av patient eller närstående. Bedöm venens läge, kvalitet och fyllnad.
Ven väljs enligt följande prioritetsordning:
underarm (ej armveck)
handrygg
armveck
överarm
nedre extremitet
Övriga
Läs mer på vårdhandboken

## Slide 9: Tillvägagångssätt vid inläggning av PVK
Inlägg av PVK
Fixering och förband
Märk förbandet med datum, klockslag och signatur. Använd avsedd etikett på befintlig förlängningsslang. Skriv inte direkt på förbandet eftersom plasten då kan skadas.
Avlägsnande av PVK
Inläggning och avlägsnande - Vårdhandboken
Notes: Talmanus:
Lyft ut releveant tect från vårdhanboken, alternativt ta upp vårdhandbokens sida och gå igenom steg för steg.
Inläggning och avlägsnande - Vårdhandboken

## Slide 10: Handhavande av PVK
Inspektion och skötsel
- Inspektera insticksställe:
bedöm smärta och uppmärksamma tecken på infektion/tromboflebit samt oklara generella infektionssymtom
Detta ska göras regelbundet minst var 8:e timme! Och kom ihåg att dokumentera!
Injektion, infusion och transfusion
Handhavande - Vårdhandboken
Notes: Inspektion och skötsel
För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.
Inspektera insticksställe, bedöm smärta och uppmärksamma tecken på infektion/tromboflebit samt oklara generella infektionssymtom, regelbundet minst var 8:e timme. Läs mer i texten Komplikationer och bedömning.
Våta och blodiga förband ska tas bort. Desinfektera huden med klorhexidinsprit, låt torka och applicera därefter ett nytt förband. Läs mer i Vårdhandbokens avsnitt om Huddesinfektion.
Injektion, infusion och transfusion
Lyft fram de delar som är relevanta från vårdhandboken angående detta: Handhavande - Vårdhandboken

## Slide 11: Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsmembran
Byte av PVK
Byte av förlängningsslang och injektionsmembran
Avlägsnande av PVK
Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsmembran - Vårdhandboken
Notes: Byte av PVK:
Då liggtiden för PVK är avgörande för infektionsrisken har vi därför valt att behålla den äldre rutinen att rekommendera en bytesfrekvens på 72 timmar. Principen är att PVK ska ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas så fort behovet av PVK inte längre finns. När det gäller patienter som är väldigt svårstuckna och barn kan liggtiden förlängas om patienten inte har symtom på komplikation relaterad till PVK [3].
Byte av förlängningsslang och injektionsmembran
Trevägskran, injektionsmembran, förlängningsslang och förband byts i samband med byte av PVK eller var 72:a timme [10]. Vid behov byts injektionsmembran och trevägskran om dessa inte kan spolas helt rena. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.
Avlägsnande av PVK
Vid avlägsnande av PVK läggs ett för patienten behovsanpassat tryck med kompress som fixeras med häfta.
Dokumentera avlägsnande av PVK och eventuell komplikation i patientens journal. Läs mer i Vårdhandbokens texter om dokumentation.
Använd PVK med förlängningsslang kasseras enligt rutiner för avfallshantering. Läs mer i Vårdhandbokens texter om avfall.
En PVK ska omedelbart avlägsnas vid
kateterdysfunktion
extravasal injektion
tromboflebit (se graderingsskala i texten Komplikationer och bedömning)
lokal infektion
oklara infektionssymtom utan säker förklaring som feber, frossa, påverkat allmäntillstånd, chock.

## Slide 12: Komplikationer och bedömning
Tromboflebit och infektion
Tecken på tromboflebit eller infektion
Extravasal injektion eller infusion
Komplikationer och bedömning - Vårdhandboken
Notes: Denna text gäller även barn
Tromboflebit och infektion (visa bild från vårdhandboken på gradering!)
Tromboflebitfrekvensen varierar mycket mellan olika studier men anges ofta mellan <1-40 % [3,11]. Symtomen kännetecknas av rodnad, ömhet, svullnad, smärta och palpabel hårdhet över venen. En tromboflebit klassificeras enligt en skattningsskala utifrån svårighetsgrad [12].
Tecken på tromboflebit eller infektion
Symtom på inflammation vid insticksstället eller längs med den perifera kateterns kärl är tecken på tromboflebit och/eller infektion. Det är för ögat svårt att skilja på dessa två tillstånd. Förekomst av varbildning talar oftare för infektion. Om inte infektion kan uteslutas eller vid uttalad tromboflebit, bör PVK avlägsnas och lokalt prov för odling tas. Tromboflebit behandlas symtomatiskt och infektion behandlas enligt ordination av läkare.
PVK är en vanlig och ofta förbisedd orsak till sjukhusförvärvad sepsis, inte minst med Staphylococcus aureus. Vid generella infektionssymtom med feber, frossa, allmänpåverkan och chock hos en patient med en PVK (eller som nyligen haft en PVK) ska denna misstänkas vara orsaken till infektionen om inte annan uppenbar orsak finns. Kontakta läkare, avlägsna PVK, odla från kateterspets, insticksställe och genomför blododling. Överväg antibiotikabehandling [10,11,13,14].
Extravasal injektion eller infusion
Extravasal injektion eller infusion av vävnadsretande lösning kan leda till vävnadsskada. Om detta inträffar ska det göras försök att aspirera läkemedlet ur PVK därefter avlägsnas katetern.
Huruvida spolning med Natriumklorid 9 mg/mL i skadad vävnad eller användande av olika omslag, exempelvis alsollösning, kan förebygga skada är inte adekvat studerat och kan därför inte rutinmässigt rekommenderas. Ansvarig läkare ska informeras och vävnaden ska inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuell skada. Vid hotande eller svår vävnadsskada bör kroppsdelen med skadad vävnad hållas i högläge och kontakt tas med kirurgisk läkarexpertis [15].

## Slide 13: Uppföljning hantering och inspektion
PPM Omvårdnad
Notes: Uppföljning av skötsel kan göras systematisk via metoden PPM omvårnad.
Detta är en del av egenkontrollerna som utförs I PVK-projektet.
Utse en person som genomför PPM omvårnad återkoppla resultat till chef och medarbetare för vidare analys om ev förbättrningar.
Visa gärna här om ni har något resutat ffrån PPM omvårdnad.

## Slide 14: Kontakt
Enheten för smittskydd och vårdhygien
Centrala patientsäkerhetsteamet